| Условное обозначение и формулирование заказа |  |
| --- | --- |
| Структура условного обозначения муфт серии ЭТМ показана на следующей схеме: |

Пример обозначения: ЭТМ094-2Н — электромагнитная фрикционная муфта 09 габарита в бесконтактном исполнении (4) со шлицевым отверстием второго размера с центрированием по наружному диаметру (2Н). Та же муфта со специальным отверстием ЭТМ094-ОН, но указываются все параметры отверстия с допусками в цифрах. При формулировании заказа на запасные диски проставляется габарит муфты. Например: диск внутренний для муфт 9 габарита — ЭТМ09-002, а наружный ЭТМ09-001. Транспортирование и хранение 1. Муфту следует транспортировать и хранить в упаковке предприятия-изготовителя, предохраняющей ее от поломок и атмосферных осадков. 2. Муфту транспортируют только крытым транспортом при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, относительной влажности 80% при температуре плюс 20°С (для муфт исполнения У) и при температуре от минус 50°С до плюс 60°С, относительной влажности 90% при температуре плюс 27°С (для муфт исполнения Т). 3. Муфту следует хранить в закрытом вентилируемом помещении при температуре воздуха от 1°С до 40°С и относительной влажности не более 65% при температуре плюс 20°С. 4. Хранение химикатов, кислот, щелочей, аккумуляторов в одном помещении с упакованными муфтами, а также резкие колебания температуры и влажности воздуха не допускаются.

Гарантийные обязательства и состав поставок 1. Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня установки муфты в месте ее эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня получения муфты потребителем. 2. Состав муфты: - муфта - 1 шт. - щёткодержатель для контактной муфты — 1 шт.