| Основные технические характеристики муфт Виды посадочных отверстий |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики 1. Основные технические параметры муфт должны соответствовать указанным в таблице 6. Параметры технических характеристик, приведенные в таблице 6, подразделяются на контрольные номинальные (информационные) и справочные. Контрольным значениям параметров характеристик должны удовлетворять новые муфты при нормированном температурном режиме и номинальном напряжении. Контрольные значения передаваемого и вращающего моментов назначены в пределах 110% от номинального (информационного). Контрольные значения параметров используются при приемке и проверке ОТК новых муфт на заводе-изготовителе и при входном контроле на предприятиях-потребителях. Номинальные (информационные) значения параметров гарантируются в течение всего срока службы муфты в полном диапазоне рабочих режимов и условий эксплуатации. Эти значения используются при конструировании механизмов и узлов для выбора муфт. Справочные параметры более подробно описывают ту или иную выходную характеристику и не регламентируются техническими условиями. Все параметры измеряются при частотах вращения ω =15,8 рад/с (для муфт 0,5÷0,9 габаритов) и 7,9 рад/с (для муфт 10÷14 габаритов). 2. Номинальное напряжение питания — 24 В постоянного тока. Отрицательный полюс источника следует подключать к корпусу машины, а положительный полюс — к щёткодержателю, для муфт контактного исполнения. 3. С целью предохранения катушки от пробоя в момент отключения тока в системе питания следует применять гасящий элемент в виде параллельно подключенного к катушке сопротивления величиной в 8÷10 раз больше сопротивления катушки на мощность 2÷10 Вт, или в виде диода, или сопротивления и диода. |
| Таблица 6 Основные технические параметры муфт |
| Габарит Мпн Нм Мвн Нм Vн В Рк20° * Вт nн (об/мин) nмах (об/мин) t0,9 t0,1 ...2 ...4 ...4П ...2 ...4 ...4П ...6 05 25 16 24 11,6 14,3 22,2 25 (1500) 75 (4500) 100 (6000) 0,25 0,07 06 40 25 24 13,5 20,4 21,5 25 (1500) 66 (4000) 83 (5000) 0,28 0,08 07 63 40 24 17,6 24 29 25 (1500) 58 (3500) 75 (4500) 0,32 0,09 08 100 63 24 17 21,9 44,3 16,6 (1000) 50 (3000) 66 (4000) 0,35 0,10 09 160 100 24 30 42,9 37,1 16,6 (1000) 47 (2800) 63 (3800) 0,38 0,12 10 250 160 24 39 43,9 60,1 16,6 (1000) 41 (2500) 60 (3600) 0,40 0,16 11 400 250 24 41,0 55,4 70,6 16,6 (1000) 33,3 (2000) 41,7 (2500) 0,42 0,18 12 630 400 24 36,0 83,5 96,5 12,5 (750) 28,3 (1700) 37,5 (2250) 0,45 0,24 13 1000 630 24 68,5 89 122,3 12,5 (750) 25 (1500) 33,3 (2000) 0,48 0,32 14 1600 1000 24 86,4 122,4 140 12,5 (750) 22,5 (1350) 33,3 (2000) 0,50 0,40 |
| ВИДЫ ПОСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ |
| А - гладкие; | В - шлицевые, с центрированием по внутреннему диаметру | Н - шлицевые, с центрированием во наружному диаметру |
| Таблица 7 Группы и размеры посадочных отверстий |
| Габарит Группы и размеры посадочных отверстий группа 1А группа 2А группа ЗА d1H7 Ь1Н9 d1+ t1 d1H7 Ь1Н9 d1+ t1 d1H7 Ь1Н9 d1+ t1 05 20 6 22,3 18 5 19,9 16 5 18,3 06 22 5 23,9 20 6 22,3 18 5 19,9 07 25 6 27,3 22 6 24,3 20 6 22,3 08 30 8 32,6 25 8 27,6 22 6 24,3 09 35 10 37,9 30 8 32,6 25 8 27,6 10 40 10 42,9 35 10 37,9 30 8 32,6 11 50 14 53,3 40 12 43,3 35 10 38,3 12 60 14 63,3 50 16 54,3 40 12 43,3 13 80 16 82,9 70 16 74,3 60 14 63,8 14 90 18 92,9 80 18 84,4 70 16 74,3 |
| Таблица 8 Группы и размеры шлицевых посадочных отверстий |
| Габарит Группы и размеры шлицевых посадочных отверстий группа 1Н группа 2Н группа 3Н группа 1В группа 2В группа 3В DH7 dH12 bF10 DH7 dH12 bF10 DH7 dH12 bF10 DH12 dH7 bF10 DH12 dH7 bF10 DH12 dH7 bF10 05 22 18 5 20 16 4 16 13 3,5 22 18 5 20 16 4 16 13 3,5 06 25 21 5 22 18 5 20 16 4 25 21 5 22 18 5 20 16 4 07 30 26 6 25 21 5 22 18 5 30 26 6 25 21 5 22 18 5 08 34 28 7 30 26 6 25 21 5 34 28 7 30 26 6 25 21 5 09 40 36 7 34 28 7 30 26 6 40 36 7 34 28 7 30 26 6 10 46 42 8 40 36 7 34 28 7 46 42 8 40 36 7 34 28 7 11 54 46 9 46 42 8 40 36 7 54 46 9 46 42 8 40 36 7 12 65 56 10 54 46 9 46 42 8 65 56 10 54 46 9 46 42 8 13 82 72 12 72 62 12 65 56 10 82 72 12 72 62 12 65 56 10 14 92 82 12 82 72 12 72 62 12 92 82 12 82 72 12 72 62 12 |